## Slide 1: 極限補償光学装置概要
2013/9/7
京都大学 宇宙物理学教室
修士二回生 夏目典明

## Slide 2: 目次
装置開発の目的
極限補償光学装置 -概要 -Woofer System
実験内容と結果 -光学系組立 -AOloop構築 -結果と考察
まとめとこれから

## Slide 3: 目的：系外惑星の直接撮像
Kepler望遠鏡の観測による100を 超える地球型惑星の間接的検出 →地球型惑星は普遍的な存在
海王星の軌道長半径以遠の 巨大ガス惑星の直接撮像しか 達成されていない
地球
海王星
木星
木星×2
惑星半径
目的は恒星近傍に存在する地球型惑星の直接撮像、
及び惑星のキャラクタリゼーション
→酸素の吸収線は、酸素発生型光合成の痕跡
温度
(borucki et al. 2011)
すばる望遠鏡のH-bandの画像

## Slide 4: 極限補償光学の必要性
恒星近傍で地球型惑星を直接撮像には、 高分解能、高コントラストが必要
高感度、高速の極限補償光学装置を開発
目標値はストレール比(SR)=0.9
光の強度
像面
ストレール比
１
惑星光
収差有り (歪んだ波面)
収差無し

## Slide 5: 基本的な光学系
望遠鏡
歪んだ波面
可変形鏡
（Deformable Mirror）
制御系
波面センサー
カメラ
補正された
波面
可視光で測定
赤外線で観測

## Slide 6: 3つの鏡を使った補正
低次の波面
高次の波面
Woofer DM
Tweeter DM
歪んだ波面
波面を3つに分けてしっかりと補正し、SR=0.9を目指す
ストロークが大きく、素子数の多いDMを作るのは技術的に難しい
一次の波面
Tip-Tilt 鏡

## Slide 7: 極限補償光学装置の構成
望遠鏡
観測光
J,H-band
Woofer用WFS r'-band
Tweeter用WFS
i'-band
Tweeter DM
Woofer system
Tweeter system
3つの鏡と2つのループで補正し、SR=0.9を目指す
Woofer DM
tip-tilt鏡

## Slide 8: 光学設計：結果
要求仕様に基づき光学系をzemaxで設計した
Size=1.25m×0.35m

## Slide 9: 光学設計:要求仕様
On-axisの光に対して（公差含,λ=1.65um） -望遠鏡焦点-WDMの波面誤差<2λ -OAP4-TDMの波面誤差<0.12λ
Off-axis(3”) -全光学系の波面誤差<0.25λ
光学系全体に対して -サイズが1m×1m程度 -クリアランスの確保 -平面鏡をなるべく用いない

## Slide 10: 光学設計:波面誤差評価
Zemaxで評価
公差は各OAPに0.1mm-shift & 1'-tiltを与えた
On-axis
Off-axis
○要求仕様を満たす
△要求仕様を満たす？
→EncycledEnergyで~77％
今後は感度測定、及びより詳細な公差測定を行う

## Slide 11: 極限補償光学装置の構成
望遠鏡
観測光
J,H-band
Woofer用WFS r'-band
Tweeter用WFS
i'-band
Tweeter DM
Woofer system
Tweeter system
3つの鏡と2つのループで補正し、SR=0.9を目指す
Woofer DM
tip-tilt鏡

## Slide 12: Tip-tilt鏡とWoofer DM

## Slide 13: Shack-Hartmann 波面センサ
Woofer用の波面センサ
シンプルな光学系で、大きな波面誤差まで計測可能
波面の歪みを焦点の移動量として測定
Andor社 sCmos camera Zylaに マイクロレンズアレイを装着
W：波面形状 Δx,Δy:重心の移動量
Δx

## Slide 14: 実験
京大3.8m望遠鏡の環境を模擬した補償光学実験(Woofer システム)
-光学系の組立
-AO loopの構築
目標値 -制御帯域:250Hz -SR:0.49@H-band

## Slide 15: 実験室での光学系
白色光源
(8等級@R-band)
大気位相板
と
開口絞り
Tip-tilt鏡
Woofer DM
SHWFS
500~700nm
ダイクロイックミラー
ピンホール
（仮想）望遠鏡焦点
観測カメラ
大気乱流の シュミレートをする
綺麗な波面からの寄与

## Slide 16: 光学系組立

## Slide 17: 光学系組立
Wooferシステムまでの光学系を構築した。
大気位相板
Tip-Tilt鏡
SHWFS
Woofer DM88

## Slide 18: AO loopの構築
Matlab上でAO loopの構築
ループ速度~130Hz(露光時間は3msec)
SHWFSの画像
重心の移動量の計算
SHWFS
波面計測
Matlab
重心移動量の計算
波面形状の計算
DM PDI制御

## Slide 19: 結果
風速1m/sでSR~0.31@H-band
風速20m/sでSR~0.19
風速0.5m/s@810nm
風速20m/s@810nm

## Slide 20: 考察
レンズの使用による色収差
Non common pathによる収差
DM&マイクロレンズアレイ上に瞳が形成されていない
ループ速度の不足
Non common path!
On pupil ?
なぜSRが0.49に 届かないか
今後:
-軸外放物面鏡(PV:λ/20)の使用
-設置台の製作(公差を50μmに)
なぜ風速が上がると
SRが低下するか
今後:
-ROIの改善 (640×540→128×128で1.5kHzに)

## Slide 21: 今後 まとめ
地球型惑星の直接撮像には極限補償光学が必要
目標はWoofer システムのみでSR=0.49, Tweeterシステムと組み合わせてSR=0.9
Wooferシステムの光学系とAOループの構築
風速1m/sでSR=0.31、20m/sでSR=0.19を達成
風速20m/sの環境下でSR=0.49の達成 -実機仕様の光学系の組み立て -ループ速度の改善